LA MACHINE À COURANT CONTINU

Une machine à courant continu est une machine électrique. Il s'agit d'un convertisseur électromécanique permettant la conversion bidirectionnelle d'énergie entre une installation électrique parcourue par un courant continu et un dispositif mécanique ; selon la source d'énergie.
- En fonctionnement moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique.
- En fonctionnement générateur, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique (elle peut se comporter comme un frein). Dans ce cas elle est aussi appelée dynamo.
# 1. Présentation
## 1.1. Généralités
La machine à courant continu est un convertisseur d'énergie, totalement réversible, elle peut fonctionner soit en moteur, convertissant de l'énergie électrique en énergie mécanique, soit en génératrice, convertissant de l'énergie mécanique en énergie électrique. Dans les deux cas un champ magnétique est nécessaire aux différentes conversions. Cette machine est donc un convertisseur électromécanique.

Champ magnétique
Champ magnétique

U
I
C.

Pélec= U.I
Pméca= C.

Mécanique

Electrique

U
I
C.

Pélec= U.I
Pméca= C.

Electrique

Mécanique

Fonctionnement en génératrice	Fonctionnement en moteur
Les MCC sont essentiellement utilisées en moteur. Cependant, lors des phases de freinage, il arrive qu’une MCC fonctionne en génératrice.
L'énergie mécanique se caractérise par un couple de moment C associé à une vitesse angulaire , le produit de ces deux grandeurs définit la puissance mécanique :
Pméca	Puissance mécanique en watts [W]

Pméca = C.	C	Moment du couple mécanique en newton-mètres [Nm]
	La vitesse angulaire en radians par seconde [rad.s-1]

L'énergie électrique est évaluée par un courant continu I et une tension continue U, la puissance électrique sera le produit de ces deux grandeurs :
Pélec	Puissance électrique en watts [W]

     Pélec = U.I	U	La tension en volts [V]
I	L’intensité du courant en ampères [A]

Énergie absorbée	Fonctionnement	Énergie fournie
Électrique	Moteur	Mécanique
Mécanique	Génératrice	Électrique

On peut représenter les différents modes de fonctionnement de la machine dans le plan Couple (Vitesse), qui délimite donc maintenant 4 quadrants :

- Les quadrants Q1 et Q3 correspondent à un fonctionnement moteur : la puissance utile Pu = C. est positive, le moteur fournit de l'énergie mécanique à la charge.
- Les quadrants Q2 et Q4 correspondent à un fonctionnement en génératrice : la puissance utile Pu = C. est négative, le moteur reçoit de l'énergie mécanique de la charge.
## 1.2. Description
### 1.2.1. Vue d'ensemble
La machine à courant continue comporte les parties principales suivantes :
- Une partie fixe appelée STATOR qui aura le rôle d'inducteur.
- Une partie mobile appelée ROTOR qui aura le rôle d'induit.
- Une liaison rotor - éléments extérieurs à la machine appelée COLLECTEUR.
### 1.2.2. L'inducteur
Il est formé soit d'aimants permanents en ferrite soit de bobines placées autour des noyaux polaires. Lorsque les bobines sont parcourues par un courant continu, elles créent un champ magnétique dans le circuit magnétique de la machine notamment dans l'entrefer, espace séparant la partie fixe et la partie mobile, où se situent les conducteurs. Ce flux et ce champ sont orientés du pôle Nord vers le pôle Sud.
### 1.2.3. L'induit
Le noyau d'induit est en fer pour canaliser les lignes de champ, les conducteurs sont logés dans des encoches sur le rotor, deux conducteurs forment une spire.
### 1.2.4. Collecteur et balais
Le collecteur est un ensemble de lames de cuivre isolées, disposées sur l’extrémité du rotor, les balais portés par le stator frottent sur le collecteur.

Induit

Inducteur

Conducteur dans
Son encoche

Entrefer

Collecteur
Balais

Conducteurs

Vue du Moteur à courant continu

# 2. Principe de fonctionnement
Une machine à courant continu possède un nombre n de conducteurs actifs au niveau de l'induit. Le flux utile sous un pôle créé par l’inducteur est exprimé en webers, et N représente la fréquence de rotation de l’arbre du rotor, en tours par seconde.
Deux cas peuvent se présenter :
- Soit un conducteur est à la fois traversé par un courant électrique et plongé à l’intérieur d’un champ magnétique, il est alors soumis à une force électromagnétique.
- Soit un conducteur est à la fois en mouvement de rotation et plongé à l’intérieur d’un champ magnétique, il est alors le siège d’une force électromotrice
Ces deux cas peuvent être décrits par le schéma suivant :

N
F2

B

B

NORD
SUD

I

Sortant
Entrant

F1

Courant + Champ magnétique	Force Électromagnétique

Force + Champ magnétique	Force Électromotrice

La Loi de Laplace affirme que l’action d’un champ magnétique B sur un courant I dans un conducteur de longueur L, produit une force F : vec F = I. vec L  vec B
La résultante de toutes les forces appliquées se traduit par un couple, qui fait tourner le moteur.

Les conducteurs actifs, de nombre n, coupent les lignes du champ magnétique. D'après la loi de Lenz-Faraday, chaque conducteur est donc le siège de forces électromotrices induites e = {Δ} over {Δt} = n.N. , la force électromotrice f.e.m résultante de l’ensemble de ces N spires :
E	La f.e.m en volts [V]

E = n.N.	N	La fréquence de rotation en tours par seconde [tr.s-1]
	Le flux en webers [Wb]
n	Le nombre de conducteurs actifs

- Cette relation est essentielle pour la machine, car elle est le lien entre le flux une grandeur magnétique, la tension E une grandeur électrique, et la fréquence de rotation N, une grandeur mécanique.
- Sachant que  = 2.N, une autre relation, reliant les trois types de grandeurs, est fréquemment utilisée, elle prend en compte la vitesse angulaire  exprimée en radians par seconde :
E	La f.e.m en volts [V]

E = K.		La vitesse angulaire en radians par seconde [rad.s-1]
	Le flux en webers [Wb]
K	Constante
Remarque : pour une machine à inducteur bobiné tournant à vitesse angulaire  constante, la fém est proportionnelle au courant d’excitation Ie si le circuit magnétique n’est PAS SATURE : / E = k.(I_e).Ω = k'.I_e.Ω

# 3. Fonctionnement en génératrice
## 3.1. Fonctionnement à vide
Le rotor de la machine est entraîné par une source extérieure à la fréquence de rotation n. Nous dirons que la génératrice fonctionne à vide lorsqu’elle ne débite aucun courant.

Iex
I = 0 A

Uex

U0
G

Induit
Inducteur
N

Moteur d'entraînement

Fonctionnement d’une génératrice à vide

La relation E = n.N. se caractérise donc par deux constantes, le nombre de conducteurs n, et la fréquence de rotation N avec laquelle est entraînée la génératrice. La f.e.m E est dans ce cas proportionnelle au flux , elle est donc à un coefficient près l’image de la courbe de magnétisation de la machine. L’indice «o» caractérise le fonctionnement à vide.

I0 = 0 A

E0
R

Moteur d'entraînement
N0
Inducteur non représenté
Induit

U0
R La résistance totale de l'induit

U0 La tension aux bornes de l’induit

E0 La f.e.m de la génératrice

I0 L’intensité du courant dans l’induit
N0 La fréquence de rotation du rotor

Modèle équivalent d’une génératrice à vide

La tension U0 mesurée directement sur l’induit de la génératrice est exactement égale à la f.e.m E0 de la machine car l’intensité du courant est nulle, il n’y a donc pas de chute de tension due à la résistance de l’induit.
Cette caractéristique est en fait valable aussi bien en moteur qu’en génératrice. Elle montre que la zone utile de fonctionnement d’une machine se situe au voisinage de A. / Sous le point A, la machine est sous utilisée et après le point B, les possibilités de la machine n’évoluent plus mais les pertes par effet Joule dans l’inducteur augmentent puisque Ie augmente. / k_e = E_1 over Ω_1 = E_2 over Ω_2 / dans la zone linéaire, si  = cste, donc si Ie = cste.

## 3.2. Fonctionnement sur charge résistive
La génératrice est entraînée par un moteur auxiliaire, elle débite un courant d’intensité I dans un rhéostat de charge

Iex
I

Uex

Rhéostat de charge

U
G

Induit
Inducteur

n

Moteur d'entraînement

Fonctionnement d’une génératrice en charge

L'induit de la génératrice peut être remplacé par son modèle équivalent :

I

R La résistance totale de l'induit

U La tension aux bornes de l’induit

E La f.e.m de la génératrice

I L’intensité du courant dans l’induit
N La fréquence de rotation du rotor
Induit

Inducteur non représenté

U
R

Rh
E

N

Modèle équivalent de l'induit de la génératrice
Moteur d'entraînement

La loi d’Ohm de l’induit se déduit facilement de son modèle équivalent :
U	La tension aux bornes de l’induit en volts [V]

U = E - R.I	E	La f.e.m de la génératrice en volts [V]
R	La résistance de l’induit en ohms []
I	L’intensité du courant dans l’induit en ampères [A]

Suivant les valeurs prises par la charge résistive, le moment du couple (U ; I) de la tension aux bornes de l’induit et de l’intensité du courant dans l’induit ne peut se déplacer que sur la droite déterminée par deux valeurs particulières :
- Uo	valeur maximale de la tension aux bornes de l’induit de la génératrice à vide, I = 0 A
- Icc	valeur maximale de l’intensité du courant dans l’induit court-circuité, U = 0 V

Icc
U0

0
I [A]
U [V]

        U = f (I)

Nous pouvons tracer la caractéristique de la charge ohmique R en utilisant la loi d’Ohm, le moment du couple (U ; I) de la tension aux bornes de la charge et de l’intensité du courant qui la traverse se déplace que sur la droite de coefficient directeur égal à la valeur de R :

0
I [A]
U [V]

        U = f (I)

## 3.3. Point de fonctionnement sur charge résistive
Le point de fonctionnement du groupe Induit – Charge résistive peut se déterminer graphiquement. Il correspond au fonctionnement simultané de l’alimentation et du récepteur. Les deux couples (courant ; tension) issus des deux caractéristiques doivent impérativement être égaux puisqu’ils sont associés, ainsi :

Ipf
Upf

0
I [A]
U [V]

Point de fonctionnement

Évaluation graphique du point de fonctionnement
Le point de fonctionnement peut également se calculer à partir des deux équations :
U = E - R.I

U = Rh.I
Le point d’intersection (Upf ; Ipf) de ces deux droites donne les grandeurs communes aux deux dipôles.
## 3.4. Bilan des puissances
Le bilan des puissances décline toutes les puissances, depuis la puissance absorbée d’origine mécanique jusqu’à la puissance utile de nature électrique.
Entre ces deux termes, l’étude se portera sur toutes les pertes aussi bien mécaniques qu’électriques, et enfin une puissance sera étudiée tout particulièrement, elle correspond au passage de la puissance mécanique à la puissance électrique.
Le bilan, peut être résumé à l’aide schéma suivant :

Puissance utile
Pu
Pertes par effet Joule
Pj

Puissance
Absorbée
Pa
Puissance
Électromagnétique
Pem

Puissance électrique
Puissance mécanique

Pertes collectives
Pc

Bilan des puissances d’une génératrice
La génératrice reçoit une puissance Pa, produit du moment du couple mécanique T provenant d’un système auxiliaire et de la vitesse angulaire 
Toutes les puissances mises en jeu dans ce bilan peuvent être calculées à partir des relations qui suivent.
Pa	La puissance absorbée en watts [W]

Pa = C.	C	Le moment du couple mécanique en newton-mètres [N.m]
Mécanique		La vitesse angulaire en en radians par seconde [rad.s-1]

Pc	Les pertes collectives en watts [W]

Pc = Cp.	Cp	Le moment du couple de pertes en newton-mètres [N.m]
Mécanique		La vitesse angulaire en en radians par seconde [rad.s-1]

Pem	La puissance électromagnétique en watts [W]

Pem = Cem.	Cem	Le moment du couple électromagnétique en newton-mètres [N.m]
Mécanique		La vitesse angulaire en en radians par seconde [rad.s-1]

Pem	La puissance électromagnétique en watts [W]

Pem = E.I	E	La fem de la génératrice en volts [V]
Electrique	I	L’intensité du courant dans l’induit en ampères [A]

Pj	Les pertes par effet Joule en watts [W]

Pj = R.I²	R	La résistance de l’induit en ohms []
Electrique	I²	L’intensité du courant dans l’induit en ampères² [A²]

Pu	La puissance utile en watts [W]

Pu = U.I	U	La tension délivrée par l’induit de la génératrice en volts [V]
Electrique	I	L’intensité du courant dans l’induit en ampères [A]

Le bilan met en évidence le fait que la puissance absorbée est obligatoirement la puissance la plus importante, elle ne cesse de diminuer en progressant vers la puissance utile qui est évidemment la plus faible, ainsi :
Pem	La puissance électromagnétique en watts [W]

Pem = Pa - Pc	Pa	La puissance absorbée en watts [W]
Mécanique	Pc	Les pertes collectives en watts [W]
Et
Pu	La puissance utile en watts [W]

Pu = Pem – Pj	Pem	La puissance électromagnétique en watts [W]
Electrique	Pj	Les pertes par effet Joule en watts [W]
Donc

    Pu = Pa - Pc – Pj	Pu	La puissance utile en watts [W]

     Pa	La puissance absorbée en watts [W]
Mécanique	Pc	Les pertes collectives en watts [W]

Electrique	Pj	Les pertes par effet Joule en watts [W]

- Pc représente la somme des pertes mécaniques et des pertes magnétiques dans la génératrice. Tp est le moment du couple de pertes correspondant à cette puissance perdue.
- Les pertes magnétiques dues à l'hystérésis et aux courants de Foucault se produisent dans les tôles du rotor.
- Les pertes mécaniques dues aux frottements se situent au niveau des paliers.
Le rendement est le rapport entre la puissance électrique utile et la puissance mécanique absorbée par l’induit, d’où :
	Rendement de l’induit de la génératrice [sans unités]

size 12{η= { {P rSub { size 8{u} } } over {P rSub { size 8{a} } } } } {}	Pu	La puissance utile en watts [W]
Pa	La puissance absorbée en watts [W]

Le rendement de la génératrice complète tient compte de la puissance absorbée par l’inducteur, Pex, dans la mesure où celui-ci est alimenté électriquement. Cette puissance sert uniquement à magnétiser la machine, toute la puissance active absorbée par le circuit d’excitation est entièrement consommée par effet Joule donc :
Pex	La puissance absorbée par l’inducteur en watts [W]

Pex = Uex.Iex	Uex	La tension d’alimentation de l’inducteur en volts [V]
Iex	L’intensité du courant dans l’inducteur en ampères [A]

Pex	La puissance absorbée par l’inducteur en watts [W]

Pex = r.Iex²	r	La résistance de l’inducteur en ohms []
Iex²	L’intensité du courant dans l’inducteur en ampères² [A²]

Pex	La puissance absorbée par l’inducteur en watts [W]

Pex = size 12{ { {U rSub { size 8{"ex"} rSup { size 8{2} } } } over {r} } } {}	Uex²	La tension d’alimentation de l’inducteur en volts² [V²]
r	La résistance de l’inducteur en ohms []

Le rendement est donc

	Rendement de la machine complète [sans unités]

size 12{η= { {"Pu"} over {P rSub { size 8{a} } +P rSub { size 8{"ex"} } } } } {}	Pu	La puissance utile en watts [W]
Pa	La puissance absorbée en watts [W]

# 4. Fonctionnement en moteur
## 4.1. Fonctionnement en charge
L’induit du moteur est alimenté par une seconde source de tension continue, il entraîne une charge mécanique à la fréquence de rotation N.

Charge
Mécanique

Cu

N

I

Inducteur

Uex

U

M

Induit

Iex

Fonctionnement d’un moteur en charge
La puissance électromagnétique Pem donne naissance au couple électromagnétique Cem. C’est cette puissance qui, aux pertes près, est transformée en puissance utile sur l’arbre.
On a : Pem = E.I = Cem., soit Cem = k..I
Le couple électromagnétique est proportionnel, à flux constant, au courant d'induit absorbé par la machine.
- Compte-tenu des pertes, le couple utile Cu (ou couple moteur Cm) dont on dispose sur l’arbre du moteur est en réalité légèrement inférieur au couple électromagnétique Cem : Cu = Cem – Cp
- Le couple de pertes Cp = Cem - Cu est dû :
— aux pertes ferromagnétiques dans le rotor (hystérésis et courants de Foucault) ;
— aux pertes mécaniques : frottements aux paliers et aux contacts balais-collecteur, ventilation.
Il se déduit d’un essai à vide pour lequel le courant d’induit est égal à I0 : Cp = k..I0, ce qui conduit à :
Cu = k..(I - I0)
A flux constant et au couple de pertes près, le courant d'induit absorbé par la machine est proportionnel au couple mécanique demandé par la charge à entraîner (on fait l'approximation I0 = 0, soit Cp = 0, dans ce cas).
On exprime la vitesse de rotation du moteur par :
U = E + R.I / E = ke.		Ω = {U - R.I} over k_e = U over k_e - {R.I} over k_e = Ω_0 - {R.I} over k_e

_0 = U over K_e est la vitesse du moteur à vide si I0  0.
dans ce cas :
I = k_e over R .(Ω_0 – Ω) / Cu  kc.I		C_u = {k_e .k_c} over R .(Ω_0 – Ω)

Remarque : c’est la principale caractéristique d’un MCC. Il faut l’associer à la caractéristique couple-vitesse de la charge entraînée pour situer le point de fonctionnement.
## 4.2. Loi d’Ohm
L'induit du moteur peut être remplacé par son modèle équivalent :
R La résistance totale de l'induit

U La tension aux bornes de l’induit

E La fem du moteur

I L’intensité du courant dans l’induit
N La fréquence de rotation du rotor

E
Cu

N

I

R

Inducteur non représenté
Induit

U
       Modèle équivalent de l'induit du moteur

La loi d’Ohm de l’induit se déduit facilement de son modèle équivalent :
U	La tension aux bornes de l’induit en volts [V]

U = E + R.I	E	La f.e.m du moteur en volts [V]
R	La résistance de l’induit en ohms []
I	L’intensité du courant dans l’induit en ampères [A]
## 4.3. Plaque signalétique du moteur
La plaque signalétique d’un moteur donne de précieux renseignements, ils concernent le fonctionnement le mieux approprié, c'est-à-dire celui qui permet un très bon rendement, pas forcément le plus élevé, mais qui assure une très bonne longévité de la machine. Les valeurs mentionnées pour l’induit, sont appelées les valeurs nominales, elles ne doivent pas être dépassées de plus de 1,25 fois, elles se décomposent ainsi :
- U	Tension nominale à appliquer aux bornes de l’induit.
- I 	Intensité nominale du courant dans l’induit
- N 	Fréquence de rotation nominale du rotor
- Pu 	Puissance utile nominale, d’origine mécanique délivrée par le moteur.
Ci-dessous l'exemple de la plaque signalétique de la machine à courant continu du téléphérique du Pic du Midi.

On en tire :
Caractéristiques électriques nominales		Caractéristiques mécaniques nominales
Induit	inducteur
Un = 420 V / In = 1009 A	Uen = 260 V / Ien = 11,2 A	Pun = 400 kW / N = 1373 tr/min / Cun = 2880 N.m

## 4.4. Bilan des puissances
Le bilan des puissances décline toutes les puissances, depuis la puissance absorbée d’origine électrique jusqu’à la puissance utile de nature mécanique.
Entre ces deux termes, l’étude se portera sur toutes les pertes aussi bien mécaniques qu’électriques, et enfin une puissance sera étudiée tout particulièrement, elle correspond au passage de la puissance électrique à la puissance mécanique.
Le bilan, peut être résumé à l’aide schéma suivant :

Puissance utile
Pu
Pertes collectives
Pc

Puissance
Absorbée
Pa
Puissance
Électromagnétique
Pem

Puissance mécanique
Puissance électrique

Pertes par effet Joule
Pj

Bilan des puissances d’un moteur

Toutes les puissances mises en jeu dans ce bilan peuvent être calculées à partir des relations qui suivent.
Le moteur reçoit une puissance Pa, produit de la tension, appliquée sur les bornes de l’induit et de l’intensité du courant qui le traverse.
Pa	La puissance absorbée en watts [W]

Pa = U.I	U	La tension aux bornes de l’induit en volts [V]
Electrique	I	L’intensité du courant dans l’induit en ampères [A]

Pj	Les pertes par effet Joule dans l’induit en watts [W]

Pj = R.I²	R	La résistance de l’induit en ohms []
Electrique	I²	L’intensité du courant dans l’induit en ampères² [A²]

Pem	La puissance électromagnétique en watts [W]

Pem = E.I	E	La f.e.m du moteur en volts [V]
Electrique	I	L’intensité du courant dans l’induit en ampères [A]

Pem	La puissance électromagnétique en watts [W]

Pem = Cem.	Cem	Le moment du couple électromagnétique en newton-mètres [N.m]
Mécanique		La vitesse angulaire en radians par seconde [rad.s-1]

Pc	Les pertes collectives en watts [W]

Pc = Cp.	Cp	Le moment du couple de pertes en newton-mètres [N.m]
Mécanique		La vitesse angulaire en radians par seconde [rad.s-1]

Pa	La puissance utile en watts [W]

Pa = C.	C	Le moment du couple mécanique en newton-mètres [N.m]
Mécanique		La vitesse angulaire en radians par seconde [rad.s-1]

Le bilan met en évidence le fait que la puissance absorbée est obligatoirement la puissance la plus importante, elle ne cesse de diminuer en progressant vers la puissance utile qui est évidemment la plus faible, ainsi :
Pem	La puissance électromagnétique en watts [W]

Pem = Pa – Pj	Pa	La puissance absorbée en watts [W]
Electrique	Pj	Les pertes par effet Joule en watts [W]

Et
Pu	La puissance utile en watts [W]

Pu = Pem – Pc	Pem	La puissance électromagnétique en watts [W]
Mécanique	Pc	Les pertes collectives en watts [W]

Donc

    Pu = Pa – Pj – Pc	Pu	La puissance utile en watts [W]
Pa	La puissance absorbée en watts [W]
Electrique	Pj	Les pertes par effet Joule en watts [W]

Mécanique	Pc	Les pertes collectives en watts [W]

- Pc représente la somme des pertes mécaniques et des pertes magnétiques dans le moteur. Cp est le moment du couple de pertes correspondant à cette puissance perdue.
- Les pertes magnétiques dues à l'hystérésis et aux courants de Foucault se produisent dans les tôles du rotor.
- Les pertes mécaniques dues aux frottements se situent au niveau des paliers.
Le rendement est le rapport entre la puissance mécanique utile et la puissance électrique absorbée par l’induit, d’où :
	Rendement de l’induit du moteur [sans unités]

size 12{η= { {P rSub { size 8{u} } } over {P rSub { size 8{a} } } } } {}	Pu	La puissance utile en watts [W]
Pa	La puissance absorbée en watts [W]

Le rendement du moteur complet tient compte de la puissance absorbée par l’inducteur, Pex, dans la mesure où celui-ci est alimenté électriquement. Cette puissance sert uniquement à magnétiser le moteur, toute la puissance active absorbée par le circuit d’excitation est entièrement consommée par effet Joule donc :
Pex	La puissance absorbée par l’inducteur en watts [W]

Pex = Uex.Iex	Uex	La tension d’alimentation de l’inducteur en volts [V]
Iex	L’intensité du courant dans l’inducteur en ampères [A]

Pex	La puissance absorbée par l’inducteur en watts [W]
Pex = r.Iex²	r	La résistance de l’inducteur en ohms []
Iex²	L’intensité du courant dans l’inducteur en ampères² [A²]

Pex	La puissance absorbée par l’inducteur en watts [W]

Pex = size 12{ { {U rSub { size 8{"ex"} rSup { size 8{2} } } } over {r} } } {}	Uex²	La tension d’alimentation de l’inducteur en volts² [V²]
r	La résistance de l’inducteur en ohms []

Le rendement est donc
	Rendement du moteur complet [sans unités]

size 12{η= { {"Pu"} over {P rSub { size 8{a} } +P rSub { size 8{"ex"} } } } } {}	Pu	La puissance utile en watts [W]
Pa	La puissance absorbée en watts [W]
## 4.5. Essai à vide
Nous dirons que le moteur fonctionne à vide s’il n’entraîne aucune charge sur son arbre. L’indice «o» caractérise cet essai. Sa fréquence de rotation est notée no, elle est légèrement supérieure à sa fréquence de rotation nominale, l’intensité du courant dans l’induit Io est très faible devant sa valeur nominale et la tension d’alimentation Uo de l’induit est réglée à sa valeur nominale. En faisant varier Uo, la tension aux bornes de l’induit mesurée en volts, nous pouvons relever en ampères l’intensité du courant dans l’induit Io, et la fréquence de rotation no en tours par seconde. Les éléments Uo, Io et no nous permettent de calculer la fem à vide Eo en utilisant la relation :
## 4.6. Essai en charge
Le moteur est maintenant chargé, c'est-à-dire que l’arbre de ce dernier entraîne une charge résistante qui s’oppose au mouvement du rotor.

I

Inducteur

Uex

U

Cu

M

Induit

Iex

CR

n

En régime établi, le moment du couple utile délivré par le moteur est égal au moment du couple résistant que lui oppose la charge mécanique.
En régime permanent

Cu = CR	Cu	Le moment du couple utile en newton-mètres [N.m]
CR	Le moment du couple résistant en newton-mètres [N.m]
## 4.7. Point de fonctionnement
Le point de fonctionnement se trouve sur l’intersection de la caractéristique mécanique du moteur et de la courbe qui caractérise le moment du couple résistant de la charge.

Cu [N.m]

CR [N.m]

Point de fonctionnement
Cu’

N’
N [tr.min-1]
0

Évaluation graphique du point de fonctionnement

Le point de fonctionnement donne graphiquement N’, la fréquence de rotation du moteur ainsi que Cu’ le moment du moment du couple utile.
## 4.8. Le risque d’emballement du moteur
Dans la relation :
E = N.n	n = size 11 { E over {N.Φ} }

Si l’intensité du courant dans l’inducteur s’annule, le flux tend alors vers zéro. Suivant la loi d’Ohm la valeur de la fem n’est pas nulle
E = U – R.I	n = size 11 { { U - R.I } over {N.Φ} }

La fréquence de rotation d’un moteur alimenté tend vers l’infini si le flux s’annule.
        Une coupure dans le circuit d’excitation entraîne donc un emballement du moteur.

Pour éviter que le moteur s’emballe, il est indispensable de respecter un ordre pour le câblage ainsi qu’un ordre inverse pour le dé câblage du moteur. L’inducteur doit être alimenté en premier lors du câblage, il sera débranché en dernier au dé câblage du moteur.