Corrigé du TP 4 : Feu bicolore et barrière
Voici la correction du TP qui reprend des éléments du cours sur les librairies logicielles.
## Code
Voici une des solutions possibles pour répondre au problème :
/*
  Feu bicolore et barrière

 Le montage :
 * Une LED rouge sur la broche 3 en serie avec une resistance de 220Ω
 * Une LED verte sur la broche 4 en serie avec une resistance de 220Ω

 * Un servomoteur branché sur les broches 9, +5V et GND

 * Bouton poussoir branché sur la broche 2 depuis +5V
 * Une résistance de 1KΩ bracnhé sur la broche 2 depuis GND
 */

#include <Servo.h>

Servo servo; // création de l'objet servo issu du moule Servo

// Initialisation des constantes
const int servomoteur = 9;

const int bouton = 2;

const int ledRouge = 3;
const int ledVerte = 4;

// le code dans cette fonction est exécuté une fois au début
void setup()
{
  // on souhaite communiquer avec l'ordinateur
  Serial.begin(9600);

  // indique que les broches des LED
  // sont des sorties :
  pinMode(ledRouge, OUTPUT);
  pinMode(ledVerte, OUTPUT);

  // indique que la broche bouton est une entrée :
  pinMode(bouton, INPUT);

  // on accroche notre servomoteur branché sur la broche 9
  servo.attach(servomoteur);

  // allume le feu rouge
  digitalWrite(ledRouge, HIGH);

  // positionne la barrière horizontalement
  servo.write(0);
}

// le code dans cette fonction est exécuté en boucle
void loop()
{
  // si le bouton est appuyé
  if ( digitalRead(bouton) == HIGH ) {
    // alors on envoie un message sur le moniteur série
     Serial.print("Bouton appuye");

    // puis on remonte la barrière de 90°
    for (int pos = 0; pos <= 90; pos++) {
      servo.write(pos);
      delay(15);
     }

    // puis on allume le feu vert durant 5 secondes
    digitalWrite(ledRouge, LOW);
    digitalWrite(ledVerte, HIGH);
    delay(5000);

    // et on repasse au rouge
    digitalWrite(ledVerte, LOW);
    digitalWrite(ledRouge, HIGH);

    // enfin, on redescend la barrière
    for(int pos = 90; pos>=0; pos--) {
      servo.write(pos);
      delay(15);
     }
   }
}
## Montage

## Schéma

Pour réaliser ce montage, vous avez besoin de :
- Un Arduino
- Une platine de prototypage
- Un câble USB
- Une résistance de 10kΩ
- Deux résistances de 220Ω
- Des fils de prototypage
- Une photorésistance
- Un servomoteur
- Un bouton poussoir
- Une LED rouge
- Une LED verte