P_{utile} ~=~ {1} over {2} %rho cdot V^{3} cdot S cdot Cx ~+~ m cdot g cdot Cr cdot V
Masse volumique de l'air :
1,18 kg/m3
Masse du véhicule en kg (à vide + 100 kg)
Coefficient de pénétration dans l'air
Puissance nécessaire en W
Puissance mécanique nécessaire au véhicule pour avancer sur le plat à 45 km/h = 12,5 m/s
Coefficient de résistance au roulement des pneumatiques
Accélération de la pesanteur :
9,81 m/s²
Surface frontale du véhicule en m²
Vitesse du véhicule en m/s
P_{utile} ~=~ {1} over {2} times 1,18 times 12,5^{3} times 0,4 ~+~ 215 times 9,81 times 0,009 times 12,5 newline P_{utile} ~ = ~461~ + ~237~ =~ 698 ~W
P_{utile} ~=~ {1} over {2} times 1,18 times 12,5^{3} times 0,4 ~+~ 195 times 9,81 times 0,009 times 12,5 newline P_{utile} ~ = ~461~ + ~215~ =~ 676 ~W
Planche n°1

---
chaîne d'énergie = 87%
moteur = 90%
courroie = 97%
Putile = 698 W
Pconso = 800 W
Rendements de la chaîne d'énergie dans les conditions optimales d'utilisation
réducteur = 98%
variateur = 95%
moteur = 25%
Putile = 676 W
Pconso = 2900 W
chaîne d'énergie = 23%
Planche n°2

---
PEUGEOT
E-VIVACITY
3 kW
Part = 75%
Fissile
nucléaire = 30%
Part = 10%
flamme = 35%
transport = 95%
Fossile
chargeur = 90%
Part = 15%
Consommation d'énergie primaire avec mix énergétique français de production d'électricité
PEUGEOT
VIVACITY
50cc
Renouvelable
Fossile
raffinage = 94%
Planche n°3
7 Wh/km
40 Wh/km
44 Wh/km
35 Wh/km
47 Wh/km
4,7 Wh/km
116 Wh/km
13 Wh/km
356 Wh/km
335 Wh/km

---
P_{utile} ~=~ {1} over {2} %rho cdot V^{3} cdot S cdot Cx ~+~ m cdot g cdot Cr cdot V
Masse volumique de l'air :
1,18 kg/m3
Masse du véhicule en kg (à vide + 100 kg)
Coefficient de pénétration dans l'air
Puissance nécessaire en W
Puissance mécanique nécessaire au véhicule pour avancer sur le plat à 45 km/h = 12,5 m/s
Coefficient de résistance au roulement des pneumatiques
Accélération de la pesanteur :
9,81 m/s²
Surface frontale du véhicule en m²
Vitesse du véhicule en m/s
Putile = ...
Putile = ...
Planche n°1

---
chaîne d'énergie = ...
moteur = 90%
courroie = 97%
Putile = ...
Pconso = ...
Rendements de la chaîne d'énergie dans les conditions optimales d'utilisation
réducteur = 98%
variateur = 95%
moteur = 25%
Putile = ...
Pconso = ...
chaîne d'énergie = ...
Planche n°2

---
PEUGEOT
E-VIVACITY
3 kW
Part = 75%
Fissile
nucléaire = 30%
Part = 10%
flamme = 35%
transport = 95%
Fossile
chargeur = 90%
Part = 15%
Consommation d'énergie primaire avec mix énergétique français de production d'électricité
PEUGEOT
VIVACITY
50cc
Renouvelable
Fossile
raffinage = 94%
Planche n°3
...
40 Wh/km
...
...
...
...
...
...
...
...