Tension et courant électrique

Cocher la ou les bonnes réponses.

1. Relier les couples.
courant q / tension q / intensité q		q débit / q force / q circulation

2. Le Sens Conventionnel de la circulation du courant électrique est orienté de la borne
q + vers la borne – du générateur
q – vers la borne + du générateur

3. 300 mA représente :
q 3 A
q 0,3 A
q 3.105 μA

4. Les électrons circulent dans le même sens que celui du Sens Conventionnel.
q oui
q non
q cette affirmation n'a aucun sens !

5. Représenter ci-dessous le symbole électrique du voltmètre.

Soit le schéma électrique suivant :
G : Générateur (pile 6 V) / D : Diode / R : Résistance / L : Lampe / I = 10,2 A / I1 = 8,6 A / I3 = 1,3 A

6. Représenter sur le schéma ci-dessus l'appareil de mesure qui permet de mesurer l'intensité électrique qui circule dans la Diode.

7. La tension UBA vaut :
q 2 V
q 6 V
q -6 V

8. La tension UCD vaut :
q 2 V
q 6 V
q -6 V

9. L'intensité qui circule dans la résistance vaut :
q 0,3 A
q 2,9 A
q 17,5 A

10. Représenter sur le schéma ci-dessus la tension UAB.