Chaleur et température
Ethermique ≠ température
2 échelles :
Celsius
Kelvin
T(K) = θ (°C) + 273,15

---
La Chaleur
Chaleur sensible
Liée à l’élévation de t°
Qs = m.C.ΔT
Chaleur latente
Liée au changement d’état
QL = m.L

---
Changement d’état

---
Modes de transfert thermique
Schaude → Sfroide
Conduction thermique
proche en proche
Convection thermique
déplacement de matière
Rayonnement
ondes électromagnétiques

---
Conduction thermique
Les résistances en série s’ajoutent
color white size 30 { R_th = e over %lambda }
color white size 30 { %PHI = Q over {%DELTA t} = {S.(T_2 - T_1)} over {R_th} }

---
Conduction thermique
h : coef. d’échange
     convectif en W.m-2.K-1
color white size 30 { %PHI = h.S.%DELTA T }

---
Rayonnement
M : émittance (W/m²)
ε : émissivité (0 à 1)
color white size 30 { M = 5,67.10^"−8" .ε.T^4 }

---
Onde électromagnétique
alignl color white size 30 stack { λ = c over γ # γ = c over λ }
c = 300.000 km/s
λ : longueur d’onde (m)
γ : fréquence (Hz)