La résistance électrique
La résistance des matériaux s'oppose
à la circulation des électrons
color white size 24 { R = {color red ρ}. L over s = 1 over γ . L over s }
R : résistance (Ω)
ρ : résistivité (Ω.m)
L : longueur (m)
s : section (m²)
γ : conductivité (S/m)

---
Association de résistances
En série : les résistivités s'ajoutent
En parallèle : les conductivités s'ajoutent
color white size 24 { color red {ρ = Σρ_i} dlrarrow R = R_1 + R_2 }
color white size 24 { color red {γ = Σγ_i} dlrarrow 1 over R = 1 over R_1 + 1 over R_2 dlrarrow R = { R_1 . R_2 } over { R_1 + R_2 } }

---
Puissance par effet Joule
Le passage des électrons
crée un échauffement dans la matière
color white size 24 { P_J = R.I^2 }
Pj : puissance par effet Joule (W)
R : résistance matériau (Ω)
I : intensité courant (A)

---
Rendement
Les pertes par effet Joule
diminuent le rendement d'un système
color white size 24 { η = sortie over entrée } newline color white size 24 { η = P_utile over P_absorbée = { P_absorbée - P_Joule } over P_absorbée } newline color white size 24 { η < 1 }

---
Valeurs efficace et maximale
Correspondance sur l'équivalence de l'effet Joule
entre courant continu et courant alternatif
color white size 24 { U_max^2 = 2. U_eff^2 } newline color white size 24 { U_max = sqrt{2} . U_eff }