Le moteur à courant continu
# Exercice 1 : L'aspirateur autonome
Il utilise un système de navigation qui analyse l'environnement à nettoyer 60 fois par seconde.
Complètement autonome, il se recharge automatiquement entre chaque cycle de nettoyage.
L'énergie nécessaire au fonctionnement est délivrée par une batterie NiMH de 300 mA.h sous 14,5 V.
Le moteur à courant continu entraîne les roues, les balais brosses et le système d'aspiration. D'une puissance nominale de 30 W, la résistance de son induit est de 2 Ω et il tourne à 900 tr/min quand on l'alimente sous 14,5 V.
1. A l'aide de la présentation ci-dessus, compléter la figure suivante :
2. Compléter ci-contre le schéma équivalent du moteur M avec E (f.é.m), r, I et U.

Donner l’équation de E en fonction de U, r et I.
E = U -r.I

La vitesse d'avance de l'aspirateur est variable. Pour cela la chaîne d'information envoie un ordre Ue (modulation par largeur d'impulsion de fréquence f = 1250 Hz) au transistor T :
1. Indiquer la valeur de la tension Ue quand le transistor est bloqué.
  Ue = 0V
2. Représenter, sur le schéma du circuit électrique ci-contre, le sens du courant traversant le moteur lorsque le transistor est passant.
Quelle que soit la vitesse, l'intensité électrique mesurée est de 150 mA. Cependant, à petite vitesse, on montre que la tension moyenne Umoy est de 3,6 V.

Compléter le chronogramme ci-dessous en indiquant l'échelle de temps utilisée.

Sachant que la fréquence de rotation du moteur est n = K.E, calculer la valeur de K en grande vitesse.
color red { K = n over E = n over {U - r.I} = 900 over {14,5 - 2 x 0,15 } = 63,4 tr.min^{-1}.V^{-1} }

En déduire la fréquence de rotation du moteur en petite vitesse en tr/min et en rad/s.
color red { n = K.E = K.(U_moy -r.I) = 63,4 x (3,6 - 2 x 0,15) = 209 tr/min = 209 x {2 . %pi} over 60 = 21,9 rad/s }

Le rendement du moteur étant de 70%, calculer la puissance électrique Pa absorbée par le moteur, la puissance utile Pu et les pertes mécanique et magnétique Pm.
Pa = U.I = 14,5 x 150.10-3 ≈ 2,18 W
Pu = η.Pa = 0,7 x 2,175 = 1,52 W
Pm = Pa – Pu – r.I² = 2,18 – 1,52 – 2x0,15² = 615 mW

Calculer le couple du moteur à grande vitesse.
color red { C = Pu over ω = Pu over {2. %pi .f} = 1,52 over {2 x %pi x 900/60} = 16,1 mN.m }

Calculer l'autonomie de la batterie.
Q = I.t = 300 mA.h
color red { Q = I.t dlrarrow t = Q over I = 300 over 150 = 2 h }

Indiquer les positions des interrupteurs de I1 à I4, le sens de la tension et du courant pour un sens de rotation inverse du moteur.
# Exercice 2 : convoyeur de copeaux
Les convoyeurs de copeaux réalisés par la société SERMETO ont pour fonction d’évacuer automatiquement les copeaux produits par les machines-outils. / Le modèle que nous considérons réalise cette fonction à l’aide de raclettes qui raclent le fond du convoyeur pour faire remonter les copeaux et les évacuer dans un conteneur. / Les raclettes sont fixées à une chaîne entraînée par un pignon relié à un moto-réducteur.

Le moto-réducteur se compose d’un moteur asynchrone et d’un réducteur à roue et vis sans fin :
Le frottement des raclettes sur le fond du convoyeur crée un effort résistant dans la chaîne.
La vitesse de déplacement des raclettes est imposée afin d’évacuer tout les copeaux produits par la machine sans qu’il y ait de bourrage.
Un système de sécurité qui mesure le courant absorbé par le moteur permet de commander l’arrêt du système en cas d’effort excessif (coincement d’une pièce ou d’une personne)
On souhaite alors dimensionner le moto-réducteur et étalonner le système de sécurité pour que le convoyeur fonctionne correctement.
Le diagramme SysML suivant permet de visualiser le flux d’énergie dans le système :

Données :
- Effort résistant dans la chaîne au niveau du pignon d’entraînement : F = 500 N
- Effort maximal de sécurité Fmax = 1000 N
- Vitesse de déplacement des raclettes : V = 15 m/min
- Diamètre primitif du pignon d’entraînement : d = 8 cm
- Réducteurs utilisé : roue et vis sans fin, vis à 2 hélices.
- Rendement du réducteur : r = 0,6
- Fréquence de rotation du moteur Nm = 1400 tr/min
- Rendement du moteur : m = 0,7
- Tension d’alimentation du moteur : U = 240 V
## 1. Dimensionnement du réducteur
1. Exprimer la vitesse V de la chaîne en m/s.
  color red { V = 15 over 60 = 0,25 m/s }
2. Calculer la vitesse angulaire p du pignon en rad/s.
  color red { V = R.Ω_p dlrarrow Ω_p = V over R = 2.V over d = 4 times 0,25 over 8.10^-2 = 6,25 rad/s }
3. Exprimer la vitesse angulaire m du moteur en rad/s.
  color red { Ω_m = {2%pi} over 60 .N_m = {2%pi} over 60 times 1400 = 147 rad/s }
4. Déterminer le rapport de transmission k que devrait avoir le réducteur.
  color red { k = Ω_p over Ω_m = 6,25 over 147 = 0,0425 }
5. Déterminer le nombre entier de dents Zr de la roue du réducteur permettant d’approcher ce rapport de transmission.
  color red { k = Z_vis over Z_r dlrarrow Z_r = Z_vis over k = 2 over 0,0425 = 47 }
6. En déduire le rapport de transmission exact k’ du réducteur avec ce nombre de dents.
  color red { k' = 2 over 47 = 0,0426 }
## 2. Dimensionnement du moteur
1. Calculer la puissance utile Put nécessaire à l’entraînement des raclettes.
  Put = F.V = 500 x 0,25 = 125 W
2. Déterminer le couple Cp nécessaire sur l’arbre du pignon.
  Cp = F.r = 500 x 0,04 = 20 N.m
  ou color red { P_ut = C_p .Ω_p dlrarrow C_p = P_ut over Ω_p = 125 over 6,25 = 20 N.m }
3. Calculer la puissance Pm fournie par le moteur au réducteur.
  color red { η_r = P_ut over P_m dlrarrow P_m = P_ut over η_r = 125 over 0,6 = 208 W }
4. Déterminer le couple Cm sur l’arbre moteur.
  color red { P_m = C_m .Ω_m dlrarrow C_m = P_m over Ω_m = 208 over 147 = 1,41 N.m }
## 3. Réglage du système de sécurité.
1. Déterminer la puissance électrique Pe d’alimentation du moteur ?
  color red { η_m = P_m over P_e dlrarrow P_e = P_m over η_m = 208 over 0,7 = 297 W }
2. Calculer le rendement  du moto-réducteur ?
  color red { η = η_r .η_m = 0,6 times 0,7 = 0,42 }
3. Déterminer la puissance électrique Pe’ absorbée lorsque l’effort maximal de sécurité est atteint.
  color red { η = P_"ut'" over P_"e'" dlrarrow P_"e'" = P_"ut'" over η = {F_max .V} over η = {1000 times 0,25} over 0,42 = 595 W }
4. En déduire l’intensité I à partir de laquelle le système de sécurité devra se déclencher.
  color red { P_"e'" = U.I dlrarrow I = P_"e'" over U = 595 over 240 = 2,48 A }
# Exercice 3 : le télésiège
Un télésiège à attaches débrayables, fonctionnant à 5 m/s, dispose de 192 nacelles de 4 places. Ce télésiège emmène les skieurs du bas de la station (1350 m) au sommet d’une piste à 1710 m d’altitude. Le temps de montée est de 8 minutes. / Les moteurs électriques, de rendement 85 %, font tourner des roues d’entraînement de 4,20 m de diamètre (voir image ci-contre). / La masse {nacelle + câble} est de 80 kg.

1. Calculer l’énergie mécanique fournit par le moteur lors d’une utilisation à plein régime du télésiège (on prendra comme masse moyenne d’un skieur 75 kg).
  Le travail du poids {nacelle + câble} étant résistant à la montée et moteur à la descente s’annule globalement.
  Masse passagers : color red { m = 1 over 2 times 192 times 4 times 75 = 28,8 t }
  Masse {nacelle + câble} : color red { m’ = 192 times 80 = 15,36 t }
  color red { W_moteur = -W(vec P) = -m.g.Δh }
  color red { W_moteur = - 28,8.10^3 times 9,81 times ( 1350 - 1710 ) = 101 MJ }
2. En déduire la puissance mécanique utile des moteurs.
  color red { P_u = W_moteur over t = 101158 over {8 times 60} = 210,7 kW }
3. Calculer la vitesse angulaire des roues d’entraînement en tr/min.
  color red { ω = v over R = 5 over 2,10 = 2,4 rad/s }
  or ω = 2.π.N
  d’où : color red { N = ω over {2π} times 60 = 2,4 over {2π} times 60 ≈ 23 tr/min }
4. En déduire le couple du moteur.
  color red { P_u = C.ω dlrarrow C = P_u over ω = 210,7 over 2,4 = 87,8 kN.m }
5. Calculer la puissance électrique absorbée.
  color red { η = P_u over P_e dlrarrow P_e = P_u over η = 210,7 over 0,85 = 247,9 kW }