Les Moteurs ASynchrones

---
Le moteur asynchrone
De moins d'un kW, à plusieurs dizaines de MW, les Moteurs ASynchrones (MAS) équipent la majorité des machines-outils, monte-charges, tapis-roulants, compresseurs..
Le moteur asynchrone est utilisé quand on dispose d'une source d'alimentation alternative (réseau EDF triphasé ou monophasé).
Il existe un grand nombre de type de moteurs :
Moteurs à courant continu
Moteurs asynchrones
Moteurs synchrones
Moteurs pas à pas…

---
1 : rotor :circuit magnétique tournant
    2 : stator : circuit magnétique fixe + 3 enroulements
    3 : plaque à bornes pour l’alimentation et le couplage.

---
LE RESEAU TRIPHASE

---
ALIMENTATION TRIPHASE
Distribution :
3 phases 1,2,3 ou A,B,C ou R,S,T
et un neutre N
Tensions simples
Tensions composées

---
alignl size 12 { stack { u_12 = U sqrt {2} "sin" \( ωt+ { π over 6 } \) # u_23 = U sqrt {2} "sin" \( ωt- { π over 2 } \) # u_31 = U sqrt {2} "sin" \( ωt- { {7π} over 6 } \) } }
Équations horaires :

---
Lorsque les 3 bobines sont parcourues par des courants alternatifs de fréquence f (50 Hz), le stator produit un champ magnétique tournant à la fréquence de synchronisme Ns.
Le rotor va suivre le champ tournant à une fréquence légèrement inférieure à la fréquence de synchronisme → moteur asynchrone.
Cette différence de vitesse s'appelle le glissement.
Animation flash (IE)

---
A 50 Hz, s'il y a une paire de pôles magnétique pour chacune des trois phases, Ns = 3000 tr/min.
1 paire de pôles => 3000 tr/min
2 paires de pôles => 1500 tr/min

---
size 12{ n_s = f over p }
size 12{ g= { n_s - n} over n_s }
Glissement : g
- à vide :
size 12{n=n rSub { size 8{s} } drarrow g=0} {}
- en charge :
size 12{n<n rSub { size 8{s} } drarrow g<1} {}
Ordre de grandeur : quelques %

---
Puissance
utile délivrée sur l’arbre moteur
Couplage à effectuer en fonction du réseau
Puissance réactive (absorbée)
Pa=U.I V3 Cos
Vitesse nominale (réelle) du rotor
Intensité (dans chaque phase) correspondante
Rendement 

---
Puissance : (1,5kW) puissance utile délivrée sur l’arbre du moteur.
facteur de puissance : (0,78) permet le calcul de la puissance réactive consommée par le moteur
Tensions : (230/400V) la première indique la valeur nominale de la tension aux bornes d’un enroulement. Elle justifie le couplage (étoile ou triangle) à effectuer en fonction du réseau d’alimentation.
Intensités : (6,65/3,84A) Elles représentes l’intensité en ligne (dans chaque phase) pour chacun des couplages .
Rendement (rdt%76) : permet de connaître la puissance électrique consommée (on dit absorbée)
vitesse : (1440 tr/min) Indique la vitesse nominale du rotor (vitesse réelle). On connaît alors La vitesse de synchronisme Ns du moteur (ici 1500 tr/min)
size 18 { P = U.I.sqrt(3).cosφ }

---
COUPLE UTILE EN FONCTION DE LA VITESSE
Couple maximal
Cm
Point de fonctionnement
Vitesse de rotation à vide
(g = 0)
Couple nominal
Cn
Vitesse
nominale Nn
Couple de
Démarrage Cd

---
moteur
puissance électrique
puissance mécanique
fournie par
l’alimentation
électrique
(puissance absorbée)
disponible
sur l’arbre
du moteur
(puissance utile)
Pertes = puissance absorbée – puissance utile

---
BILAN DE PUISSANCE
size 12{η= { {P rSub { size 8{ ital "utile"} } } over {P rSub { size 8{ ital "absorbée"} } } } } {}

---
Branchement étoile ou triangle
Il y a deux possibilités de branchement du moteur au réseau électrique triphasé. Le montage en étoile (Δ) et le montage en triangle (Y).
Avec un branchement en étoile, la tension aux bornes de chacune des bobines est d'environ 230V.
Dans le montage en triangle, chacune des bobines est alimentée avec la tension nominale du réseau (400V). On utilise le montage étoile si un moteur de 230V doit être relié sur un réseau 400V ou pour démarrer un moteur à puissance réduite dans le cas d'une charge avec une forte inertie mécanique.

---
size 10 { P_J = 3 over 2 R.I^2 }
EFFET JOULE
size 10 { R = 2 over 3 r }
avec R = 2r