Productions
mobile
centralisée
autonome

---
Stockage hydraulique
W = Ep
W = m.g.h = μ.V.g.h
μ = 1000 kg/m3
g = 9,81 m/s²

---
Stockage électrochimique
P = U.I
W = P.t = U.I.t = U.Q
Q = i.t

---
Stockage H2
H2 → 2H+ + 2ē
O2 + 4H+ + 4ē → 2H2O

---
Stockage inertiel
W = Ec
W = ½ J.ω²
Boule : J = 2/5 m.r²
Cylindre plein : J = ½ m.r²

---
Stockage électrique
W = ½ C.U²

---
Stockage thermique
W = m.c.Δθ

---
Exercice 1 : batterie
Soit une batterie 3A.h sous 24V
Calculer l’énergie contenue dans la batterie pleine (en W.h et en Joules).
Cette batterie alimente un vélo à assistance électrique qui consomme en moyenne un courant de 0,4A. Combien de temps faut-il pour que la batterie se décharge complètement ?
Cette fois le vélo attaque une montée et consomme 2,7A. Combien de temps faut-il pour que la batterie se décharge complètement ?
La batterie est au départ complètement chargée. Ensuite on l'utilise pendant 1h30 à 1,2A.
Quelle est la charge finale (quantité d'électricité) de la batterie ?

---
Exercice 2 : batterie
Une batterie a fournie une quantité d'électricité de 20.000 Coulombs pendant une minute. Calculer l'intensité du courant débité par la batterie (1A = 1 Coulomb pendant 1 seconde).
Une batterie d'accumulateurs se décharge complètement en 2 heures lorsqu'elle débite 8 Ampères. Calculer la capacité de la batterie en ampères-heures.
Une lampe à incandescence fonctionne 6 heures par jour et est traversée par un courant de 0,7 A. Calculer en Ampères-heures la quantité d'électricité consommée en un mois de trente jours.
Que doit-il se passer pour que cette batterie alimente notre lampe ?

---
Exercice 3 : batterie
On dispose d'une batterie 12 V de 20 A.h.
Calculez la capacité énergétique complète en W.h de la batterie.
On étudie le comportement de cette batterie lors de deux cycles définit par :
Cycle 1 : zone A (décharge à 10 A pendant 6 min) puis zone B (charge)
Cycle 2 : zone C puis zone D.

---
Exercice 3 : batterie (suite)
Calculez les quantités d’électricité fournie ( Q > 0 en décharge ) et reçue ( Q < 0 en charge ) lors du cycle 1.
Calculez les quantités d’électricité fournie ( Q > 0 en décharge ) et reçue ( Q < 0 en charge ) lors du cycle 2.
L’état de charge initial étant de 60 %, déduisez-en l’état de charge de la batterie après ces 2 cycles (attention aux signes).

---
Exercice 4 : volant d'inertie
Nous allons stocker de l'énergie électrique à l'aide d'un volant d'inertie (vitesse entre 8000 et 16000 tour/min, diamètre du cylindre = 120 cm, poids = 900 kg). Le système est en mesure de restituer environ 85% de l'énergie emmagasinée.
Déterminer la vitesse de rotation (en rad/s puis en tour/min) si le système fournit une énergie de 25 kWh.
Comment peut-on augmenter facilement l’énergie stockée par un volant d’inertie ?
Calculer la puissance fournie pour 15 min de décharge complète.
Pourquoi les paliers de guidage sont-ils de type « magnétique » ?

---
Exercice 5 : STEP
La centrale électrique (STEP) de « Grand'maison» présente les caractéristiques suivantes :
Capacité de la retenue : 140 MILLIONS de m3
Hauteur de chute : 926,5 m
12 groupes qui permettent de turbiner jusqu’à 217 m3/s
8 groupes permettent de pomper jusqu’à 135 m3/s
Puissance de production : 1800 MW
CO2 économisé : 1 500 000 t /an

---
Exercice 5 : STEP (suite)
1. Donner la formule de l'énergie potentielle stockée par la retenue d'eau.
2. Donner la formule générale liant la puissance et l'énergie.
3. Déduire la formule de la puissance (hydraulique).
4. En déduire la formule de la puissance hydraulique en fonction du débit.
5. Déterminer la puissance maximale hydraulique de la centrale.
6. Déterminer la quantité d'énergie disponible dans l'hypothèse où l'on viderait le barrage.
7. La productivité moyenne est de 1420 GWh / an et la consommation moyenne en pompe de 1720 GWh / an. Qu'est-ce que cela signifie ?