MCC - rappels
# 1. Présentation de l'étude
Nous allons comparer les performances énergétiques de 2 scooters sans permis de gabarits similaires, de même génération, fabriqués par le même constructeur, l'un électrique, l'autre thermique.
Leurs caractéristiques sont les suivantes :
Modèle	PEUGEOT E-VIVACITY	PEUGEOT VIVACITY
Motorisation	Électrique Brushless 3,1 kW / à aimants permanents	Thermique 50 cm3 / 2 temps
Rapport de réduction		10,625
Couple	14 N.m	N.C.
Masse à vide	115 kg	95 kg
Pneus	120/70 x 12	120/70 x 12
Consommation	40 Wh/km	3,4 L/100km
S.Cx	0,4 m²	0,4 m²
Coefficient de résistance au roulement des pneumatiques	0,009	0,009
Vitesse maximale	45 km/h	45 km/h

# 2. Puissance nécessaire au déplacement
On se place dans le cas ou le véhicule se déplace à une vitesse constante de 45 km/h, sur le plat, sans perturbation due au vent. Pour une pente de 20 %, le scooter doit pouvoir atteindre une vitesse de 20 km/h avec une charge maximale de 100 kg.
La puissance mécanique est donnée par la relation : P_utile = 1 over 2 ρ.v^3 .S.Cx + m.g.Cr.v
- ρ : masse volumique du fluide dans lequel se déplace le véhicule (kg/m3)
- v : vitesse véhicule (m/s)
- S : surface frontale véhicule (m²)
- Cx : coefficient de pénétration dans le fluide
- m : masse véhicule (kg)
- g : intensité de pesanteur (N/kg)
- Cr : coefficient de résistance au roulement
Déterminez la puissance nécessaire au déplacement de chaque véhicule.
# 3. Rendement de la chaîne d'énergie

rendements des différents éléments de transformation ou de transmission
1. Déterminez le rendement global de la chaîne d'énergie de chacun des véhicules.
2. En déduire la puissance consommée par chaque cyclomoteur (déplacement sur plat à vitesse constante de 45 km/h).
# 4. Consommation d'énergie primaire

rendements et des répartitions de la chaîne de production d'électricité
1. Indiquez l'énergie consommée près de chaque flèche de flux en Wh/km.
2. À partir de la consommation de carburant du moteur thermique en L/100km, convertissez cette valeur en Wh/km à l'aide du pouvoir calorifique de l'essence.
3. À partir des rendements de la production du carburant, indiquez l'énergie consommée près de chaque flèche de flux en Wh/km.
# 5. Comparaison des 2 modèles
Complétez le tableau suivant pour chacun des critères avec « + » pour le véhicule le plus performant et « + » pour le moins performant :
	E-VIVACITY	VIVACITY
Consommation totale / d'énergie
Consommation d'énergie / non renouvelable
Consommation d'énergie émettant du CO2

# 6. Modèle e-vivacity
## 6.1. Variation de vitesse par "Hacheur série"
La tension d'alimentation est continue. / Le transistor T se comporte : / comme un interrupteur fermé lorsque Ue = "1" / comme un interrupteur ouvert lorsque Ue = "0"	schéma électrique simplifié

Représenter ci-dessous l'allure de la tension Um aux bornes du moteur.

Lorsque la valeur moyenne de Um = 12V, la fréquence de rotation du moteur = fmax.
1. Calculer la fréquence de rotation du moteur en % de fmax. avant et après t1.
2. Calculer la vitesse de rotation du moteur à vitesse maximale.
3. Calculer le rapport de réduction moteur/roue.
4. Compléter ci-dessous la structure permettant une décomposition en fonctions techniques de la chaîne d’information et d’énergie et les constituants associés au scooter.

## 6.2. Batterie électrique
Les caractéristiques techniques de la batterie sont les suivantes :
- Type : Lithium ion Cobalt
- Capacité : 2,9 kW.h
1. Calculer l'autonomie maximale théorique du scooter.
2. Calculer l'autonomie de la batterie à vitesse maximale.
3. En déduire le courant absorbé par le moteur.
4. Les pertes magnétiques étant considérées négligeables, calculer la résistance de l'induit.
# 7. Données
- Pouvoir calorifique de l'essence : C = 35 475 kJ/L
- masse volumique de l'air : ρ = 1,18 kg/m3
- intensité de pesanteur : g = 9,81 N/kg
- unité impériale : 1'' = 2,54 cm