MCC - rappels
# 1. Présentation de l'étude
Nous allons comparer les performances énergétiques de 2 scooters sans permis de gabarits similaires, de même génération, fabriqués par le même constructeur, l'un électrique, l'autre thermique.
Leurs caractéristiques sont les suivantes :
Modèle	PEUGEOT E-VIVACITY	PEUGEOT VIVACITY
Motorisation	Électrique Brushless 3,1 kW / à aimants permanents	Thermique 50 cm3 4 kW / 2 temps
Rapport de réduction		10,625
Couple	14 N.m	N.C.
Masse à vide	115 kg	95 kg
Pneus	120/70 x 12	120/70 x 12
Consommation	40 Wh/km	3,4 L/100km
S.Cx	0,4 m²	0,4 m²
Coefficient de résistance au roulement des pneumatiques	0,009	0,009
Vitesse maximale	45 km/h	45 km/h

# 2. Puissance nécessaire au déplacement
On se place dans le cas ou le véhicule se déplace à une vitesse constante de 45 km/h, sur le plat, sans perturbation due au vent. Pour une pente de 20 %, le scooter doit pouvoir atteindre une vitesse de 20 km/h avec une charge maximale de 100 kg.
La puissance mécanique est donnée par la relation : P_utile = 1 over 2 ρ.v^3 .S.C_x + m.g.C_r .v
- ρ : masse volumique du fluide dans lequel se déplace le véhicule (kg/m3)
- v : vitesse véhicule (m/s)
- S : surface frontale véhicule (m²)
- Cx : coefficient de pénétration dans le fluide
- m : masse véhicule (kg)
- g : intensité de pesanteur (N/kg)
- Cr : coefficient de résistance au roulement
Déterminez la puissance nécessaire au déplacement de chaque véhicule.
P_utile = 1 over 2 × 1,18 × (45 over 3,6) ^3 × 0,4 + (100 + 115) × 9,81 × 0,009 × 45 over 3,6 = 698 W
Cu = Pu over ω = Pu.r over v = 698 times {0,2364 over 12,53} = 13,1N.m P'_utile = 1 over 2 × 1,18 × (45 over 3,6)^3 × 0,4 + (100 + 95) × 9,81 × 0,009 × 12,5 = 676 W
# 3. Rendement de la chaîne d'énergie

rendements des différents éléments de transformation ou de transmission
1. Déterminez le rendement global de la chaîne d'énergie de chacun des véhicules.
  η = Πη_i
  η = 0,90 x 0,97 = 0,87
  η' = 0,25 x 0,95 = 0,23
2. En déduire la puissance consommée par chaque cyclomoteur (déplacement sur plat à vitesse constante de 45 km/h).
  η = P_utile over P_conso dlrarrow P_conso = P_utile over η
  P_conso = 698 over 0,87 = 800 W
  P'_conso = 676 over 0,23 = 2900 W
# 4. Consommation d'énergie primaire

rendements et des répartitions de la chaîne de production d'électricité
1. Indiquez l'énergie consommée près de chaque flèche de flux en W.h/km.
2. À partir de la consommation de carburant du moteur thermique en L/100km, convertissez cette valeur en W.h/km.
  Conso = 3,4 x C = 3,4 x 35 475 = 120 615 kJ/100 km
  Conso = 120615 over 3600 = 33,5 kW.h/100 km = 335 W.h/km
3. À partir des rendements de la production du carburant, indiquez l'énergie consommée près de chaque flèche de flux en Wh/km.
# 5. Comparaison des 2 modèles
Complétez le tableau suivant pour chacun des critères avec « + » pour le véhicule le plus performant et « + » pour le moins performant :
	E-VIVACITY	VIVACITY
Consommation totale / d'énergie	+	-
Consommation d'énergie / non renouvelable	+	-
Consommation d'énergie émettant du CO2	+	-

# 6. Modèle e-vivacity
## 6.1. Variation de vitesse par "Hacheur série"
La tension d'alimentation est continue. / Le transistor T se comporte : / comme un interrupteur fermé lorsque Ue = "1" / comme un interrupteur ouvert lorsque Ue = "0"	schéma électrique simplifié

Représenter ci-dessous l'allure de la tension Um aux bornes du moteur.

Lorsque la valeur moyenne de Um = 12V, la fréquence de rotation du moteur = fmax.
1. Calculer la fréquence de rotation du moteur en % de fmax. avant et après t1.
  f(t < t_1) = (1 – α).fmax = 1 over 2 fmax
  f(t > t_1) = 1 over 4 fmax
2. Calculer le rapport de réduction moteur/roue.
  Caractéristiques pneu : 120/70 x 12
  r' = 120 x 0,70 + ½ 12 x 25,4 = 236,4mm = 23,64cm
  Caractéristique moteur : Puissance 3,1 kW à 6 000 tr/min, couple maxi de 1,4 daN.m
  Cahier des charges : vitesse de 20km/h pour charge de 100 kg et une pente de 20 % (soit un angle α = 11,3°).
  P_u = 1 over 2 ρ.v^3 .S.C_x + m.g.Cr.v + m.g.sinα.v = 1 over 2 ρ.v^3 .S.C_x + m.g.v.(C_r + sinα)
  P_u = 1 over 2 × 1,18 × (20 over 3,6)^3 × 0,4 + 215 × 9,81 × (20 over 3,6) × (0,009 + sin(11,3))
  Pu = 2440 W
  C_u = P_u over ω = P_u."r'" over v = 2440 times {0,2364 over {20 over 3,6}} = 104 N.m
  Or Cmotmax = 14 N.m, d'où le rapport de transmission 1 over r = 104 over 14 = 7,4 dlrarrow r = 1 over 7,4
3. Calculer la vitesse de rotation du moteur à vitesse maximale.
  ω_roue = v over "r'" = 45 over 3,6 over 0,2364 = 53 rad/s
  ω_mot = ω_roue over r = 53 times 7,4 = 394 rad/s = 3764 tr/min

Compléter ci-dessous la structure permettant une décomposition en fonctions techniques de la chaîne d’information et d’énergie et les constituants associés au scooter.

## 6.2. Batterie électrique
Les caractéristiques techniques de la batterie sont les suivantes :
- Type : Lithium ion Cobalt
- Capacité : 2,9 kW.h
1. Calculer l'autonomie maximale théorique du scooter.
  d = {Q.η} over C_s = {2,9.10^3 times 0,90 times 0,97} over 40 = 63,3 km
2. Calculer l'autonomie de la batterie à vitesse maximale.
  v = d over t dlrarrow t = d over v = 63,3 over 45 = 1,40h = 1h24min
3. En déduire le courant absorbé par le moteur.
  Q = U.I.t dlrarrow I = Q over {U.t} = {2,9.10^3} over {12 times 1,40} = 172,6 A
4. Les pertes magnétiques étant considérées négligeables, calculer la résistance de l'induit.
  Pu = Pa – Pm – r.I² = Pa – r.I²
  r = {Pa – Pu} over I^2 = {(1 - η_moteur).Pa} over I^2 = {(1 - 0,9) times 800} over 172,6^2 = 2,6 mΩ
# 7. Données
- Pouvoir calorifique de l'essence : C = 35 475 kJ/L
- masse volumique de l'air : ρ = 1,18 kg/m3
- intensité de pesanteur : g = 9,81 N/kg
- unité impériale : 1'' = 2,54 cm